## Slide 1
ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО
ПРИ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
Момчил Якимов1, Иван Якимов2
[1] дипл. инж. [2] д-р инж.

## Slide 2
Защитените територии представляват правно обвързани и дългосрочно ефективни инструменти за опазване на природата. В тях се насърчава биоразнообразието чрез поддържане и създаване на местообитания, защита на защитени видове, създаваане и опазване на дивата природа и на напасвани към прфиродата потребвости на хората.
Защитените територии в България (5,27 % от цялата площ на страната) са групирани в шест категории [1], съответстващи на категориите за защита, въведени от Световния съюз за защита на природата [2]: резерват, национален парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк и защитена местност. Това са ясно дефинирани географски пространства, които са признати и посветени на постигането на дългосрочно опазване на природата – със свързаните с нея екосистемни услуги и културни ценности. Управляват се чрез правни или други ефективни средства.

## Slide 3
Резервати FFH и „Натура 2000“
На растителния и животинския свят е посветена Директивата на Европейския съюз за специални защитени зони FFH – (Fauna-Flora-Habitat) [3]. Това са зони, в които има естествени и полуестествени местообитания на европейски защитени растителни и животински видове с най-висока степен на защита. Всички FFH –зони, FFH- видове и FFH – запазени местообитания на птици са обединени в мрежата „Натура 2000“.
Дефинирането на отличителните белези на защитените територии и на забраните в тях е описано в публикация [1] към Доклада.

## Slide 4
Резерватите са: естествени екосистеми със забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. В тях са забранени всякакви дейности, вкл. и движение на хора, освен по специално маркирани пътеки.
Националните паркове са: естествени екосистеми с голямо разнообразие на растителни и животински видове и местообитанията им, забележителни ландшафти извън населените места. В тези паркове е забранено ново строителство, с изключение на туристически хижи, водохващания за питейни нужди, подземни комуникации, ремонти на съществуващи сгради, пътища, съоръжения, както и дейности, обявени в плана за управление на парка.
Природните забележителности са: характерни и забележителни обекти на неживата природа, намиращи се извън населените места. В тях са забранени дейности, които могат да нарушат естественото им състояние или естетическа стойност, с изключение нс мерки за опазване, укрепване и възстановяване.
Поддържащи резервати са: екосистеми с редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местонахожденията им, в които са забранени всякакви дейности, с изключение на поддържащи, регулиращи и възстановителни мерки по плана за управление на резервата.
Природни паркове са: екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и техни местообитания, с характерни ландшафти и обекти на неживата природа, включителни в населени места. В тези паркове са забранени дейности и строителство, които не са разрешени в заповедта и плана за управление на парка.

## Slide 5
Защитени местности са: територии с характерни и забележителни ландшафти, с местообитания на редки и защитени видове, при хармонично съжителство на човека и природата. В тях са забранени само дейности, противоречащи на изискванията за опазване на защитените обекти.
Строителство във всички защитени територии в България, с някои изключения, отнасящи се само за защитените местности, не се допуска ( чл.13,ал.(1) и чл. 64 на [1]).

## Slide 6
Строителство в близост до защитени зони в Англия
В Англия има специално Ръководство [3] за строителство в близост до защитени зони. То съдържа информация как да се избегне увреждането на защитените териториии, на растителните и животински видове по време на проектирането и на строителните дейности. Разработчикът е отговорен за това, дали е вероятно при реализирането на разработката му да се засегне защитена зона или обект. Органът, отговорен за планирането, не може да даде разрешение за строеж, ако строежът може да нанесе вреди. Проектантите на тези обекти са отговорни за това, дали и как реализацията на проектите им ще засегне защитените зони. Ако един участник в инвестиционния процес бъде признат за виновен за увреждане на защитени зони, растителни и животински видове, той може да получи неограничена! глоба и затвор до 6 месеца. Разработчикът нарушава закона, ако с проекта си:

## Slide 7
Строителство в близост до защитени зони в Англия
Разработчикът нарушава закона, ако с проекта си:
- допринася за залавяне, убиване, смущаване или нанасяне на вреди на европейски защитени видове (като цел или като не положи достатъчно грижи), или
- уврежда или унищожава място за развъждане или почивка (дори случайно), или
- пречи на достъпа до местата им за почивка или подслон (нарочно или като не полага достатъчно грижи).
В изключителни случаи избягването на вреда не е възможно. В тези случаи Законът в Англия позволява действия, които обикновено са незаконни и се наричат „случайна защита на резултата“, но трябва да се докаже, че са покрити всички мерки за защита и са използвани най-добрите практики при планирането и изпълнението на работите, включително със създаване на нови местообитания.

## Slide 8
Строителство в близост до защитени зони в Англия
По непреодолими причини и в изключителни случаи, вкл. и такива от социално или стопанско естество, в които преобладава общия интерес, е възможно един проект, въпреки значителното увреждане на хабитатните ценности, да стане допустим, съответно да се разреши загуба на екземпляри от един запазен в хабитата вид, на базата на издаден лиценз за смекчаване (mitigation licence). Тези лицензи са безплатни и се издават много бързо - за до 30 работни дни!

## Slide 9
Строителство на пътни магистрали в FFH в Германия
В Германия още през 2004 година са публикувани „Насоки за проверка на допустимостта на FFH във федералното строителство на пътни магистрали,“ [5] както и „Доклад към Насоки за проверка на допустимостта на FFH във федералното строителство на пътни магистрали“[6]. Общата технологична схема, по която се правят тeзи проверки, е показана на фиг. 1. Предварителната проверка на FFH включва три фази със специфични въпроси, чиито отговори изискват особено документиране. Във фаза 1 се проследява въпроса, дали има факти, които правят необходима предварителната проверка. Ако на този въпрос се отговори отрицателно, замисълът от FFH-гледна точка e допустим. Друго виждане за проверка на допустимостта в този случай не е нужно. Ако обаче има обратни факти, провеждането в една втора фаза на FFH - проверка на допустимостта - става централен елемент.

## Slide 10
Строителство на пътни магистрали в FFH в Германия
В тази втора фаза се прави проверява допустимостта на замисъла с целите на областите на Натура 2000. Замисълът може да бъде допуснат само ако със задоволителна вероятност са изключени значителни увреждания. Ако замисълът трябва да стане допустим, въпреки значителните увреждания, се провежда трета фаза от изследвания, за да се установи, дали са на лице необходимите факти за прилагане на правилата за изключения. Трябва да се докаже, че няма алтернативи и са налице належащи основания с преобладаващ обществен интерес за реализиране на замисъла. Едва след като в рамките на проверката за допускане на изключение се установи, че замисълът изпълнява необходимите мерки за осигуряване на кохерентността, той може да стане допустим.

## Slide 11
Строителство на пътни и ЖП магистрали в FFH в Германия
Мероприятията за ограничаване на щетите върху природата са и предмет на техническия проект на пътя (например надлъжни и напречни разрези на пътя, инженерни съоръжения, особено мостове, естакади, „зелени“ мостове, прокари, отводнителни съоръжения, шумозащити, птицезащитни стени и др.). Те служат като базова информация при вариантните сравнения, при проверката за допустимост, при проверката за допускане на изключение, както и като специален раздел в обяснителната записка към ДОВОС. Намаляване на интервенциите върху природата се търси чрез внимателен подбор на трасетата и използване на известни и апробирани, щадящи околната среда технологии. Добри примери са високоскоростни отсечки Лайпциг - Хале-Заале - Ерфурт. Напр. виадуктът Saale – Elster [ 7 ] в участъците с абсолютна екологична недостъпност е бил изграден частично „от въздуха“ , без стъпване на терена, по технологията “Vorkopfbauweise”.

## Slide 12
Строителство на пътни ЖП магистрали в FFH в Германия
От 2017г. влаковете на DB ICE пътуват от Берлин до Мюнхен за по-малко от четири часа със скорост до 300 km/h. 500-километровата отсечка преминава през множество защитени зони, между които: една FFH – зона, една защитена зона за птици, една защитена вододайна зона, много местообитания на прилепи, морски орли, редки животински видове, към които са се отнесли с грижа, особено по време на строителството. За тях са били направени над 12 000 проекта за опазване на природната среда, за реализацията на които са изразходвани 200 млн. €. Ренатурирани са 40 000 дка (= 5 500 футболни игрища), посадени са 600 000 дръвчета, направени са гнезда, пещерни дупки и др. защитени местообитания за птици, прилепи, змии и гущери, напоителни потоци, при които са възникнали нови местообитания за земноводни и влечуги.

## Slide 13
Строителство на пътни ЖП магистрали в FFH в Германия
Значителна част от дългата 8,6 километра естакада в долината между градовете Saale и Elster е построена изцяло конзолно, без стъпване на терена, включително и при направата на фундаментите и на стълбовете, по т.н. метод “Vorkopf – Vorschub“ - виж фиг.1, фиг. 2. Фиг. 3. Този метод е приложен за пръв път преди около 50 години в САЩ при изграждане автомобилен път в природен резерват.
Белгия – новата автомагистрала А 11 между градовете Брюж и Круге
Още при проектирането на трасето на магистралата са били направени много препоръки за минимизиране влиянието върху природата и ландшафта. Чрез екопроходи и интелегентния дизайн на местата на пресичане с водните канали се избягва образуването на бариери за флората и фауната.

## Slide 14
Кои екологични проблеми би решил и какви нови би създал избраният за реализация от АПИ вариант „Източен Г10,50“ за Лот 3.2. на АМ „Струма“?
По този избран вариант, докато се строи горе в планината източното му платно (прогнозно до края 2025 г.), растящият автомобилен трафик в двете посоки ще трябва да бъде поет от съществуващия долу в Дефилето републикански път Е79. През тези строителни поне 6 години, колко защитени видове ще бъдат унищожени от автомобилите, и кои и колко от тях ще оцелеят? А през следващите поне 2 строителни години за дясното платно може само да бъде „много строго забранено“ на строителите да увреждат природата на Дефилето. И да им се налагат големи глоби до ......по българския закон) а не „от...“, както е напр. в Англия. Ясен е и екологичният ефект от 400 –метровото „загубено“ изкачване по обходния вариант„Източен Г10,50“, с дълги участъци с надлъжни наклони над 4 %, винаги създаващи предпоставки за ПТП, за задръствания и антиекологични събития.

## Slide 15
Роля на специалистите по екология при изграждане на транспортни обекти в незащитени и в защитени зони.
Защитата на природата при транспортното строителство започва с предварителните проучвания на инвестиционния замисъл – за прогрозния трафик, за възможните трасета, разположението на защитените зони, биотопите, защитените видове, възможни алтернативи, възможности за ограничаване на вредите върху природата, възможности за допускане на изключения. Спекулирането с екологичните изисквания и проблеми, което понякога преминава в междуличностни конфликти, е непродуктивно. Ако се окаже, че има стопански приемливо трасе, което не засяга защитени зони, ролята на еколозите ще се ограничи съществено. В обратния случай, пълното използване на експертния потенциал на еколозите при разработването, проектирането и реализацията на защитни мероприятия става незаобиколимо. На такива предизвикателства българските еколози могат да отговорят по най-достоен начин.

## Slide 16
Роля на специалистите по екология при изграждане на транспортни обекти в незащитени и в защитени зони.
В всички европейски страни за строителство в защитени територии, вкл. и за транспортни обекти, съществува разрешителен режим. При липса на разрешение, санкциите за виновните лица са дициплиниращо големи. И обратно, необходимите действия за получаването му са осезаемо подпомогнати чрез облекчен административен ред, даже в случаи, когато при строителството има риск от значителни щети върху природата. Изработването на едно пособие за проектиране и изграждане на транспортни обекти в защитени територии би подпомогнало участниците в инвестиционния процес за вземане на по-бързи и по-точни решения. То трябва да е посветено на съдържанието на пакета от екологични проекти, съответстващ на особеностите на отделната територия, в която ще се изгражда транспортният обект. Ползването му би се улеснило с натрупаната световна практика, включващи екологични, правни, технически и др. измерения.

## Slide 17
Използвана литература
[1]. Закон за защитените територии, ДВ бр. 77/18.09.2018.
[2]. IUCN Internationalal Union for Conservation of Nature - Council Directive 92/43/EEC of May 1992.
[3]. Guidance on construction activities near protected areas an wildlife, August 2018.
[4]. Richtlinie 92/43/EWG (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) 1992 May.
[5]. Leitfaden zur FFH – Vertraeglichkeitspruefung in Bundesstrassenbau. Ausgabe 2004.
[6]. FFH – Vertreglichkeitspruefun und Ausnahmeverfahren. August 2010.
[7]. VDE 8.2. Neubaustrecke Saale – Elster – Talbruecke. Bauen mit Naturschutz. 2018