## Slide 1
Водородна зарядна инфраструктура – задължителна първа стъпка за водородна мобилност
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТА
ВОДОРОДЕН ФОРУМ 2022 - Електромобилност и водородни технологии, 28.04.2022г.
д-р инж. Благой Бурдин

## Slide 2
Европейски ”Зелен Пакт”
Държавите-членки на ЕС актуализират
техните национални планове за "Енергетика и климат", за да отразят
новата климатична цел.
* Емисиите, които няма да бъдат елиминирани до 2050 г. ще бъдат компенсирани чрез естествено поглъщане например в гори както и чрез технологиите
за улавяне и съхранение на въглероден двуокис.
Цел: климатична и ресурсна неутралност до 2050г.*
Бързо вземане на решения с дългосрочна визия
Мобилизиране на всички налични технологии
Прилагане на енергийно-, ресурсно- и финансово- ефективни технологии и решения

## Slide 3
Недостатъчно ВЕИ в електроенергийния микс на страната
Неосъзнаване на национално ниво мащаба на предстоящата промяна
Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива в транспорта
  +5% ВЕИ в транспорта до 2030г. => 17÷18 хил. електромобила/година
  100% ВЕИ в транспорта до 2050г. => над 100÷150 хил. електромобила/година
Пазар на нови автомобили в България ≈30 хил./ година
Практическа липса на пазар на употребявани електромобили
Процент ВЕИ в транспорта, % | Година
9,1 | 2020
14 | 2030
100 | 2050
Електрическа енергия, произведена от ВЕИ - дял от брутното потребление на електрическа енергия (2020г.) | 23,6%
Предизвикателства пред транспорта в България

## Slide 4
Производство и потребление на енергия в България
КРАЙНО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО СЕКТОРИ | 
Сектори | Потребление, ТWh
Индустрия | 30,8
Транспорт | 37,4
Домакинства | 27,7
Селско стопанство | 2,2
Услуги | 12,6
 | 110,7
Chart: Електропроизводство вятърна + слънчева енергия 2020г.
| Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември
Вятърна + слънчева енергия 2020г. | 227559 | 221202 | 267588 | 214161 | 263099 | 230742 | 271355 | 245890 | 228637 | 217108 | 204481 | 237138
Източници: ЕСО, НСИ, ЕНТСО-Е
  Необходимост от сезонен енергиен баланс (TWh-ов мащаб)
  Осигуряване на резерв в размер на 60÷90 дни среднодневно потребление от горива за транспорта??? (TWh-ов мащаб)

## Slide 5
Източник: School of Engineering, RMIT University
Технологии за запасяване на енергия
Количество запасена енергия
Време на използване

## Slide 6
Горивна клетка
(Водородни електромобили)
ДВГ
H2
CO2; N2
+
Синтетични горива
Използване на водород в транспорта

## Slide 7
Инфраструктура
η=70%
η=35%
η=20%
Електроенергия
Водород
Синтетични горива

## Slide 8
Инфраструктура
η=70%
η=35%
η=20%
Електроенергия
Водород
Синтетични горива

## Slide 9
Инфраструктура
η=70%
η=35%
η=20%
Електроенергия
Водород
Синтетични горива

## Slide 10
Зарядна инфраструктура – усилия и разходи за изграждане
Брой транспортни средства
Усилия и разходи

## Slide 11
Зарядна инфраструктура – скорост на зареждане
  * Дизелово гориво
  Забележка: Посочените стойности са максимални и могат да варират
Ниска скорост на зареждане = голям престой на транспортното средство
= голям брой зарядни станции
Chart: 
| AC | AC | DC | DC | H2 | CNG | Течни горива* | DC | H2 | H2 (цел) | CNG | Течни горива* | Леки автомобили | Товарни автомобили
Мощност на зареждане, kW | 11 | 22 | 120 | 350 | 7200 | 17900 | 22500 | 350 | 14400 | 36000 | 48600 | 51400

## Slide 12
Водородни зарядни станции в Европа
Първо очертание на основната водородна инфраструктура (оранжеви линии)
Предизвикателства пред България във водородната мобилност

## Slide 13
Сравнение на пренос на електрическа енергия и водород
1 Водородопровод (ф=1,2m)
3 Далекопровода (3 GW всеки)
 Висока преносна способност
 Баланс между производство и потребление

## Slide 14
Автобуси – 350bar, леки автомобили – 700bar
  (TRL9) Транспортните средства са комерсиален продукт
  Съизмерим пробег в сравнение с конвенционалните горива
  Критични суровини еквивалентни по количество на конвенционален автомобил
Водород в лекотоварния и автобусен транспорт

## Slide 15
Основни предимства:
  Съизмерим пробег в сравнение с конвенционалните горива
  Бързо зареждане => по-лесно съчетаване с транспортните графици и строго регламентираните почивки на водачите
Инфраструктура при товарни автомобили – 350bar/500bar/700bar/ втечнен водород?
Водород в тежкотоварния трaнспорт

## Slide 16
Маневрени локомотиви
Пътнически влакове
  Използване на възобновяема енергия по неелектрифицирани линии
  Ограничаване злоупотребите с дизелово гориво
Водород в железопътния транспорт

## Slide 17
Водород в авиационния и корабния транспорт
  Използване на водород (сгъстен или втечнен)
  Използване на синтетични горива

## Slide 18
Електромобили с батерия
Електромобили с водород
Един електромобил;
Без необходимост от изграждане на зарядна инфраструктура;
Една екосистема:
Водородна зарядна станция;
500-1000kg H2/ ден;
Транспортни средства консумиращи Н2 с еквивалент на 20-30 автобуса;
Производство на „зелен водород“;
Необходимост от множество екосистеми;
Минимална критична маса за електрическа мобилност

## Slide 19
Дилемата “кокошката или яйцето”
Паралелно изграждане на екосистемата инфраструктура - автопарк с поддържане на свободен капацитет в зарядните станции

## Slide 20
Реални първи стъпки във водородната мобилност в България
Мобилна водородна зарядна станция
Производство на „зелен“ водород чрез електролиза
Водороден лек автомобил
Обявяване на обществена поръчка за доставка
Въвеждане в експлоатация
преди края на 2023г.
С финансовата подкрепа по проект № BG05M2ОP001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.“

## Slide 21
Осъзнаване на национално ниво на мащаба на промяната
Бързо вземане на решения с дългосрочна визия
Мобилизиране на всички налични технологии и решения
Балансирано изграждане на всички видове инфраструктура при прецизен технико-икономически анализ
Прилагане на енергийно-, ресурсно- и финансово- ефективни технологии в голям мащаб
Сигурност на доставките на енергия за транспорта и резерв за критични ситуации
Изводи

## Slide 22
Благодаря за вниманието!