## Slide 1
ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ
И ВОДОРОДНИ
ТЕХНОЛОГИИ В
ТРАНСПОРТА
НТС по транспорт
София, 2022г.

## Slide 2
Source: European Environment Agency (EEA)
Съгласно данните от различни изследвания, 22,3% от емисиите на парникови газове в Европейския съюз са от сектора Транспорт, като 21,1% са от автомобилния транспорт...
1

## Slide 3
Общият брой на товарните автомобили (леки и тежки) е над 6,2 милиона, като най-голям е броят им в Полша – приблизително 1,2 милиона.
Автобусите в ЕU са малко над 684 хиляди, като почти половината от тях се експлоатират в три страни:
Полша – 124 526,
Италия – 99 883,
Франция – 93 506.
 | 2019 | 2020 | 2020/2019%
Леки автомобили | 243 491 | 246 345 | 1,2
Лекотоварни автомобили | 28 285 | 28 715 | 1,5
Камиони | 6 128 | 6 230 | 1,7
Автобуси | 695 | 684 | -1,6
ОБЩО | 278 601 | 281 975 | 1,2
Source: ACEA. vehicles in use europe 2022
Автомобили в експлоатация в EU, (хиляди броя)
Средната възраст на използваните в EU автомобили за 2020г. е 11,8 години като на камионите е 13,9 години, а за автобусите - 12,8 години. .
2

## Slide 4
 | бензин | дизел | електро | хибрид | CNG | LPG
Леки автомобили | 51,7 | 42,8 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 2,5
Лекотоварни автомобили | 6,2 | 91,2 | 0,41 | 0,06 | 0,6 | 0,8
Камиони | 0,7 | 96,3 | 0,24 | 0,02 | 0,5 | 0,1
Автобуси | 0,2 | 93,5 | 0,93 | 1,4 | 3,5 | 0,1
Source: ACEA. vehicles in use europe 2022
Автомобили в експлоатация в EU по вид гориво, %
Основната част от ново регистрираните автомобили през 2020г. – 93,7%, използват традиционните нефтени горива.
При камионите и автобусите доминират тези с дизелови двигатели – 96,8%.
Комплексно, всички превозни средства с алтернативно задвижване (APV) имат пазарен дял от 3,5% през 2020 г.
От автомобилите с алтернативно гориво, 99% са камиони, използващи природен газ. Търсенето им се е увеличило с 5,8%, като пазарният дял на тези автомобили се е увеличил от 2,1% през 2019 г. до 2,9% през 2020 г.
3

## Slide 5
Автомобили в експлоатация в Р България
Source: https://data.egov.bg/data/resourceView/120b03fe-a4bd-44f9-84e7-d8462a1b2590 Портал за отворени данни
 | Бензин | Бензин + газ | Дизел | LPG | CNG | Хибрид | Ел. енергияя | Био гориво | Водород | Неизвестен | ВСИЧКО
Леки автомобили | 1 068 293 | 356 946 | 1 351 651 | 714 | 4 153 | 21 372 | 3 597 | 4 | 0 | 9 277 | 2 816 007
Товарни автомобили | 38 088 | 16 864 | 395 320 | 29 | 2 085 | 747 | 208 | 6 | 0 | 782 | 454 196
Автобуси | 809 | 52 | 15 148 | 3 | 564 | 2 | 156 | 0 | 0 | 108 | 16 842
Специални | 3 733 | 519 | 36 628 | 2 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 41 066
 | 1 110 923 | 374 381 | 1 798 747 | 748 | 6 907 | 22 122 | 3 961 | 11 | 0 | 10 244 | 3 328 111
 | 33,37 | 11,24 | 54,05 | 0,02 | 0,21 | 0,67 | 0,12 | - | - | 0,36 | 100
Регистрирани в Р България автомобили до 01.03.2022г.
70,81% от експлоатираните в Р България автомобили са над 15 години.
Разпределение по срок на експлоатация
Общо
брой
%
98,66% от експлоатираните в Р България автомобили използват нефтени горива.
години | 0 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 15 - 20 | НАД 20
брой | 195 508 | 236 834 | 539 069 | 866 722 | 1 489 974
% | 5,87 | 7,11 | 16,19 | 26,04 | 44,77
4

## Slide 6
Със Зеления пакт за Европа, ЕС се ангажира да постигне неутралност по отношение на климата до 2050г.,- общество и икономика с нулеви нетни емисии.
Според прогнозите емисиите от транспортния сектор ще трябва драстично да намалеят с 90% до 2050 г.
Конкретно
Намаляване с 55% емисиите от леките автомобили до 2030г.
Намаляване с 50% емисиите от ванове до 2030г.
Намаляване на емисиите на СО2 от нови камиони средно с 15% от 2025г.
и с 30% от 2030г.( спрямо нивата от 2019г.)
Новите автомобили с 0% емисии след 2035г.
Предлагането на устойчиви алтернативни транспортни горива.
Устойчива и интелигентна мобилност
Source: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/transport-and-green-deal_bg/
5

## Slide 7
Електромобилност
Използването на електрическа енергия за задвижване на транспортните средства, в това число и на автомобилите е една от най-реалните възможности за декарбонизация на транспортния сектор.
Eлектрически се наричат превозните средства задвижвани от електродвигател.
Това има следните предимства:
Лесно и ефективно управление на режимите на работа;
Тягови характеристики на електродвигателя осигуряват висока динамика на превозното средство. В голяма част ото случаите не се налага използването на допълнителен редуктор;
Нулеви емисии и шум;
Позволява да се използва енергия от възобновяеми източници (ВЕИ);
Възможност за реализиране на режим на регенерация на енергия при спиране.
6

## Slide 8
Електромобилност - технологии
Hybrid Electric Hybrid Battery Electric Fuel Cell
Vehicle Electric Vehicle Vehicle Electric Vehicle
( HEV ) ( PHEV ) ( BEV ) ( FCEV )
Електрическите превозни средства се базират на две технологии:
Акумулаторна (BEV) – при която енергията за захранването на електродвигателя се получава от акумулаторна батерия, която периодично се зарежда;
Водородна (FCEV) – при която електрическата енергия се произвежда директно на превозното средство от електрохимичен генератор (горивна клетка) с водород.
7

## Slide 9
BEV – акумулаторна батерия
BEV и FCEV - сравнение
параметър | LI-ion | NiMH | Lead-acid
Специфична мощност, W/kg | 1000 - 5000 | 300 - 1000 | 30 - 50
Специфична енергия, Wh/kg | 100 -180 | 40 - 120 | 180
Специфичен обем, Wh/l | 200 - 300 | 140 - 400 | 60 - 75
Ефективност, % зареждане/разреждане | 95 - 98 | 65 - 80 | 70 - 95
Срок на експлоатация, цикли | 500 -15 000 | 500 -1000 | 200 - 300
Най-масово в електромобилите се използват литиево-йонни акумулаторни батерии (LIB).
В зависимост от технологията на производство и модела електромобил, една батерия (например NMC532) съдържа около 8 kg литий, 35 kg никел, 20 kg, магнезий и 14 kg кобалт.
(по данни на Argonne National Laboratory (USDOE).
Срокът на използване на LIB е над 10 години и пробег около 160 000 km.
За една година батерията губи 2,3% от максималния си капацитет.
https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2020/04/TEs-EV-life-cycle-analysis-LCA.pdf
8

## Slide 10
BEV – акумулаторна батерия
През 2021 г. средната цена на LIB е 132 $/kWh при 1200 $/kWh и 140 $/kWh през 2020г. Прогнозите са, стойността на 1kWh през 2024 г. да бъде под 100 $/kWh
(по данни на IHS Markit).
Повишаването на цената на редкоземните материали връща цената обратно.
Очаква се, през 2022г. средна цена 132 $/kWh.
BEV и FCEV - сравнение
Bloomberg New Energy Finance [BNEF]
9

## Slide 11
При автомобилите FCEV, електрическата енергия за двигателя се генерира от горивна клетка, захранвана с Н2, който се съхранява компресиран при 350 bar или 700 bar, в специализиран резервоар за водород (тип III и тип IV).
Горивна клетка | статус | прогноза (цел) | 
 |  | 2025 г. | 2030 г.
Специфична мощност, W/kg | 860 | - | 900
Специфичен обем, W/l | 640 | 650 | 850
Специфична енергия, Wh/kg (Wh/l) | 250 (1600) | - | -
Ефективност, % | 64 | 65 | 70
Срок на експлоатация, h (часове) леки автомобили автобуси | 5 000 20 000 | - | 8 000 25 000
Source:www.hydrogen.energy.gov/pdfs/20005-automotive-fuel-cell-targets-status.pdf
Параметър тип IV (при налягане 700 bar) | 2020 | 2025 | Прогноза (цел)
Специфична маса Н2, wt.% (kgH2/kg) | 0,045 | 0,055 | 0,065
Специфична енергия, кWh/kg | 1,5 | 1,8 | 2,2
Специфична плътност Н2, kgH2/l | 0,030 | 0,040 | 0,050
Специфична енергийна плътност, кWh/l | 1,0 | 1,3 | 1,7
Цена на ЗС, $/kWh | 14,0 | 9,0 | 8,0
Source: www.batterypowertips.com/comparing-ev-battery-and-fuel-cell-energy-density/
FCEV – горивна клетка
BEV и FCEV - сравнение
Средната цена на захранваща система за Н2, понастоящем е приблизително
15 $/kWh и съответно 100 $/kW.
10

## Slide 12
FCEV – горивна клетка
55 $/kW
49 $/kW
[1]
Леки автомобили
Товарни автомобили и автобуси
Освен горивната клетка и резервоара за водород, захранващата система
на FCEV включва и други функционални елементи, определящи крайната цената на системата.
[2]
BEV и FCEV - сравнение
11

## Slide 13
Цена на нов автомобил
Цената на нов електродобив зависи, за BEV от цената на акумулаторната батерия, а за FCEV от цената на водородната захранваща система.
При стойности от 132 $/kWh за батерията, началната цена на BEV електромобил е по-висока от съответния конвенционален автомобил (ICEV).
За FCEV електромобил, при цена на горивната клетка 80-90 $/kWh, и на водородния резервоар 150 $/kgH2, началната цена на товарния автомобил и автобус е съпоставима с цената на съответния автомобил с дизелов двигател.
For USA (mass production)
HEV­350 = hybrid electric vehicle
with 350 miles range;
PHEV­10 = plug­in hybrid electric
vehicle with 10 miles all
electric range;
FCEV­350 = fuel cell electric
vehicle with 350 miles
range on hydrogen;
PHEV­30 = plug­in with 30 miles
electric range;
PHEV­60 = plug­in with 60 miles
electric range;
BEV­200 = battery powered
electric vehicle with 200
miles range
[3]
ICEV+
BEV и FCEV - сравнение
При масово производство, FCEV с пробег 350 мили ще струва по-малко от PHEV с пробег около 20 мили и ще струва доста по-малко от BEV с пробег от 200 мили.
12

## Slide 14
Цена на нов автомобил
Source:www.hydrogen.energy.gov/pdfs/20005-automotive-fuel-cell-targets-status.pdf
Source: www.batterypowertips.com/comparing-ev-battery-and-fuel-cell-energy-density/
Леки автомобили Товарни автомобили
BEV и FCEV - сравнение
13

## Slide 15
Енергийна ефективност
BEV и FCEV – енергийна ефективност
Source: https://insideevs.com/news/406676/battery-electric-hydrogen-fuel-cell-efficiency-comparison/
Енергийната ефективност, определена като TTW (from tank to wheel) за
BEV e 70 – 90 %, а за FCEV е 25 - 35 %.
FCEV изразходват 2 – 3 повече енергия от BEV за един и същ пробег.
14

## Slide 16
Специфичната консумация на енергия зависи от категорията на автомобила, неговата маса, мощност на двигателя, режима на движение, климатичните и пътни условия и др.
За сравнение на двете технологии при електромобилите могат да се използват някои осреднени данни получени от различни изследвания в реални условия.
Специфична консумация на енергия
BEV и FCEV – специфична консумация на енергия
За леки автомобили с маса от 900 до 3 000 kg – 9,0 - 30,0 kWh/100km
За товарни автомобили с маса от 1000 до 30 000 kg – 30,0 – 40,0 kWh/100km
(при NEDC цикъл)
Source: M. Weis, K. Cloos, E. Helmer. Energy efficiency trade-offs in small to large electric vehicles
Произведените през последните години леки автомобили имат специфична консумация на енергия 2,1 0,8 kWh/100km.
При леките автомобили специфичната консумация на енергия нараства с 0,60,1 kWh/100km при всяко увеличаване на масата със 100 kg.
Увеличаването на капацитета на батерията с 10 kW на леките автомобили увеличава пробега с 40-50 km, като специфичната консумация на енергия нараства с 0,7-1,0 kWh/100km.
15

## Slide 17
Специфични разходи, $/100 mile
Source: https://publications.anl.gov/anlpubs/2021/05/167399.pdf
Лимитиращи параметри
BEV - стойност на батерията FCEV - цена на водорода
Специфичните разходи на 100 кm са показател, който дава интегрална оценка на използването на автомобила от закупуването му до края на неговата експлоатация. Специфичните разходи на 100 кm включват цената на нов автомобил, данъци и такси, застраховки, разходи за гориво и за поддържане, амортизация и др., които са различни за отделните страни.
16
Цена | 2020 | 2040
Ел. енергия, €/kWh | 0,21 | 0,20
Водород, €/kg | 12,11 | 4,87

## Slide 18
Специфични разходи на 100 km
Source: www.h2nodes.eu/images/201021-H2Nodes-M19-Procurement-FCEVs-final.pdf
BEV и FCEV – специфични разходи
Fueling the Future of Mobility Hydrogen and fuel cell solutions for transportation Volume 1.Deloite
17
Съотношение на ТСО
между BEV и FCEV в различни сегменти

## Slide 19
BEV и FCEV – екологични аспекти
При производство
BEV - При производството на Li-ion батерии се отделят средно 160 kg CO2-eq/kWh.
FCEV - min
При експлоатация
За захранване и на BEV и на FCEV е необходима електрическа енергия.
При използване на мрежата, емисиите се определят от конкретния микс.
Целта е електромобилите да използват електрическа енергия от ВЕИ.
Source: Eurostat (nrg_bal_c)
Европейски съюз
газ и въглища – 25,1%
ВЕИ – 40 %
EU, 2020
България
газ и въглища – 50,99%
ВЕИ – 19,12%
[НСИ]
България, 2022
Source: ЕSO.BG
18

## Slide 20
Source:https://www.statista.com/statistics/1291750/carbon-intensity-power-sector-eu-country/
BEV и FCEV – екологични аспекти
Емисии СО2 при производство на електрическа енергия в EU 2021 г., gСО2eq / kWh
EU 27 за 2019г. – 334 gСО2eq / kWh
България – 413 gСО2eq / kWh
Полша – 736 gСО2eq / kWh
Швеция – 10 gСО2eq / kWh
2021г.
19

## Slide 21
BEV и FCEV – екологични аспекти
Source:https://eepower.com/news/fraunhofer-ise-compared-greenhouse-gas-emissions-from-battery-and-hydrogen-fuel-cell-vehicles/#
Емисии СО2 при експлоатацията на електромобили 2020-2030г., g СО2eq/100km
Включени: за производство, за енергия (електричество и водород) и за рециклиране
20
Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE

## Slide 22
Source; http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29glob.html
FCEV, thousands
BEV и FCEV – брой автомобили
21
Source: Bloomberg NEF. Report 10 Nov 2021
BEV и FCEV леки автомобили

## Slide 23
BEV и FCEV - сравнение
Показател | BEV | FCEV
Цена на нов автомобил |  | 
Енергийна ефективност, % |  | 
Специфични разходи, $/100km |  | 
Емисия на СО2 за срока на експлоатация, g СО2eq/100km |  | 
Време за зареждане |  | 
Пробег с едно зареждане |  | 
Зарядна инфраструктура |  | 
Влияние върху електрическата система |  | 
Рециклиране |  | 
Замяна поне на 50% от използваните автомобили за 8 години.
Увеличаване с над 50% производството на електрическа енергия.
22

## Slide 24
Eлектромобили BEV и FCEV
Адина Валеан - комисар по транспорта на ЕС
За постигане на целите на ЕС за декарбонизация на транспорта, очаква 60 000 камиона на водород по европейските пътища, както и „станциите за зареждане с водород трябва да бъдат достъпни поне на всеки 150 километра по автомобилна трансевропейска транспортна (TEN-T) мрежа до 2030 г.“
Коалиция от производители на големи превозни средства, включително Daimler, Honda и Hyundai, се ангажира да произведе 100 000 камиона с горивни клетки до 2030 г.
23

## Slide 25
[1] Technology, Sustainability, and Marketing of Battery Electric and Hydrogen
Fuel Cell Medium-Duty and Heavy-Duty Trucks and Buses in 2020-2040, NCST
[2] Deployment Status of Fuel Cells in Road Transport: IEA, 2021 Update, Volume 542
[3] C.E. (Sandy) Thomas. Fuel Cell and Battery Electric Vehicles Compared. Wt_Vol_Cost.XLS;
[4] http://www.sciencedirect.com/topics/engineering/fuel-cell-electric-vehicle
[5] Comparative Analysis of Infrastructures: Hydrogen Fueling and Electric Charging of
Vehicles. Forschungszentrum Jülich GmbH Zentralbibliothek. ISBN: 1866-1793
[6] M. Weis, K. Cloos, E. Helmer. Energy efficiency trade-offs in small to large electric vehicles
[7] Olivier Bethoux. Hydrogen Fuel Cell Road Vehicles: State of the Art and Perspectives. GeePs,
2020.
[8] J. Krause, Ch. Thiel .. EU road vehicle energy consumption and CO2 emissions by 2050 –
Expert-based scenarios. Energy Policy, Volume 138, March 2020, 111224
[9] N. Scarlat, M. Prussi, M. Padella. Quantification of the carbon intensity of electricity produced
and used in Europe, Applied Energy, Volume 305, 2022.
[10]Comprehensive Total Cost of Ownership Quantification for Vehicles with Different Size
Classes and Powertrains. About Argonne National Laboratory. ANL/ESD-21/4 за ТОС
Литературни източници
24

## Slide 26
Благодаря за
вниманието

## Slide 27
10

## Slide 29
24
Брой BEV и FCEV автомобили
[2]
Source: Statista 2022
BEV
FCEV

## Slide 30
Цени на водорода и на ел. енергия
BEV и FCEV - сравнение
Source: Electric Cars: Calculating the Total Cost of Ownership for Consumers Final report for BEUC. April 2021
Source: Hydrogen Insights Report, 2021 (Hydrogen Council and McKinsey)

## Slide 31
Зарядна инфраструктура
Source: Szałek, A.; Pielecha, I.; Cieslik, W. Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) Energy Flow Analysis in Real Driving Conditions (RDC). Energies 2021, 14, 5018.

## Slide 32
Регион |  | леки автомобили | автобуси | камиони | Зарядни станции
Европа | статус | ~1000 | ~76 | ~100 | ~152
 | цел | 3 700 000 до 2030 | 45 000 камиона и автобуси до 2030 |  | ~3 700 до 2030
САЩ | статус | 7 271 | 35 активни 39 в проект | Тестове | ~42
 | цел | 5 300 000 до 2030 | - | - | 7 100 до 2030
Source: https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/about-deloitte/articles/FCEVs to be cheaper to run than BEVs and ICE vehicles within 10 years
2 зарядна инфраструктура

## Slide 33
BEV и FCEV товарни автомобили
https://tech.hyundaimotorgroup.com/article/commercial-fcevs-from-garbage-trucks-to-tractor-trailers/

## Slide 34
Source: https://evse.com.au/blog/three-reasons-why-hydrogen-fuel-cells-wont-be-driving-our-future-mobility/
BEV и FCEV - сравнение

## Slide 35
BEV и FCEV - сравнение по цена
Source: https://evse.com.au/blog/three-reasons-why-hydrogen-fuel-cells-wont-be-driving-our-future-mobility/

## Slide 36
www.h2nodes.eu/images/201021-H2Nodes-M19-Procurement-FCEVs-final.pdf
Fuel Cell Electric Vehicles: Genesis of a New Era or a Myth-Busting in New Energy Vehicle Technology?

## Slide 37
https://knoema.com/infographics/gdwntfe/global-automotive-industry-overview-data-and-analysis
за EU, kg CO2-eq/kWh | 2010 | 2020 | 2030
Средно | 160 | 75 | 64
Ниска стойност | 108 | 59 | 56
Висока стойност | 200 | 107 | 84
Source:https://www.reddit.com/r/nuclear/comments/rt06cc/annual_electricity_generation_in_europe_2021/