## Slide 1
Водородни автомобили
АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ 2023
НТС по транспорт
доц. д-р. Борислав Трайков

## Slide 2
АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ 2023
НТС по транспорт
Съгласно данните от различни изследвания, 22,3% от емисиите на парникови газове в Европейския съюз са от сектора Транспорт, като 21,1% са от автомобилния транспорт.
Използването на превозни средства (автомобили) с двигатели с вътрешно горене създава екологични и икономически проблеми поради отделянето на вредни емисии.
Екологични:
Отделяне на емисии влияещи върху климата;
Отделяне на емисии влияещи върху здравето на хората;
Икономически:
Зависимост от ограничените ресурси нефтени горива;
Растящи цени на суровия нефт.
2023г – 128,46$/барел

## Slide 3
АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ 2023
Електромобилност - използването на електрическа енергия за задвижване на транспортните средства, в това число и на автомобилите е една от най-реалните възможности за намаляване на вредните емисии от транспортния сектор.
НТС по транспорт
Електромобилността на автомобилите има някои сериозни предимства:
Лесно и ефективно управление на режимите на работа;
Тяговите характеристики на електродвигателите осигуряват висока динамика на превозното средство. В голяма част ото случаите не се налага използването на допълнителен редуктор;
Нулеви емисии и шум;
Позволява да се използва енергия от възобновяеми източници (ВЕИ);
Възможност за реализиране на режим на регенерация на енергия при спиране.
ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТ

## Slide 4
АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ 2023
НТС по транспорт
Електрическите превозни средства се базират на две технологии:
Акумулаторна (BEV) – при която енергията за захранването на електродвигателя се получава от акумулаторна батерия, която периодично се зарежда;
Водородна (FCEV) – при която електрическата енергия се произвежда директно на превозното средство от електрохимичен генератор на водород.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Eлектрически се наричат превозните средства задвижвани от електродвигател.
Hybrid Electric Hybrid Battery Electric Fuel Cell
Vehicle Electric Vehicle Vehicle Electric Vehicle
( HEV ) ( PHEV ) ( BEV ) ( FCEV )

## Slide 5
АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ 2023
НТС по транспорт
БАТЕРИЙНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Тягова акумулаторна батерия - 22 – 100 kWh
Напрежение на тяговата батерия - 300 – 600V
Мощност на електродвигателя - 50 – 120 kW
Време за зареждане - 30 – 240 min
Пробег с едно зареждане - 160 – 400 km
Специфичен разход - 0,6 – 2,2 kWh/km

## Slide 6
АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ 2023
ВОДОРОДНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
НТС по транспорт
H2 tank
H2 tank
H2
Количество водород - 3 – 6 kg
Мощност на горивната клетка - 80 – 100 kW
Мощност на електродвигателя - 50 – 120 kW
Време за зареждане - 4 – 6 min
Пробег с едно зареждане - 450 – 600 km
Специфичен разход - 0,5 – 2,0 kWh/km

## Slide 7
АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ 2023
НТС по транспорт
СРАВНЕНИЕ НА БАТЕРИЙНИ И ВОДОРОДНИ АВТОМОБИЛИ

## Slide 8
АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ 2023
НТС по транспорт
Цена на нов автомобил
Енергийна ефективност, определена като TTW (from tank to wheel)
BEV e 70 – 90 %, а за FCEV е 25 - 35 %.
При леките автомобили специфичната консумация на енергия 2,10,8 kWh/100km, като нараства с 0,60,1 kWh/100km при всяко увеличаване на масата със 100 kg.
Специфични разходи на 100km
за леки автомобили BEV 0,322 $/100km FCEV 0,299 $/100km
Екологични аспекти
BEV - При производството на Li-ion батерии се отделят средно 160 kg CO2-eq/kWh.
FCEV - min
При експлоатация
За захранване и на BEV и на FCEV е необходима електрическа енергия.
При използване на мрежата, емисиите се определят от конкретния микс.
СРАВНЕНИЕ НА БАТЕРИЙНИ И ВОДОРОДНИ АВТОМОБИЛИ
При производство

## Slide 9
АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ 2023
НТС по транспорт
За 2022 г. експлоатирани в света електромобили:
BEV - над 26 000 000
FCEV - над 72 000
За 2023 г. в България
BEV - над 8 500
FCEV - 1
СРАВНЕНИЕ НА БАТЕРИЙНИ И ВОДОРОДНИ АВТОМОБИЛИ

## Slide 10
АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ 2023
НТС по транспорт
Параметър | Къси разстояния |  | Дълги разстояния | 
 | BEV | FCEV | BEV | FCEV
Пробег, km | 80 000 |  | 120 000 | 
Специфична консумация на енергия, kWh/km | 1,15 | 1,95 | 1,15 | 1,95
Максимален пробег с едно зареждане, km | 400 |  | 800 | 1 200
Количество водород, kg (при 700bar) | - | 23 | - | 70
Батерия (при 80% ), kWh | 575 | - | 1 150 | -
Товарен транспорт – 2030г.
Електрическото задвижване с литиево-йонни батерии е алтернатива, макар и по-скъпа, при леките коли. Но за момента е много далеч от решаване на проблема при товарните автомобили.
При 4,5 часа като минимално шофиране по магистрала, камионът ще трябва да бъде снабден с батерия с не по-малко от 675 kWh. За да се зареди батерията, преди да продължи след задължителната почивка, ще е необходима станция за зареждане с мощност от около 1000 kW. Транспортът на дълги разстояния обаче се нуждае автомобили, които да изминават дневно около 800 km. Това изисква батерия от около 1500 kWh и зарядна мощност от поне 1350 kW за зареждане по време на почивката между двете смени. Ако се направи стоянка със зарядна станция за поне 50 автомобила ще е необходима мощност от около 67 MW – т.е. на всяка стоянка по една електроцентрала.
СРАВНЕНИЕ НА БАТЕРИЙНИ И ВОДОРОДНИ АВТОМОБИЛИ

## Slide 11
АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ 2023
НТС по транспорт
ВОДОРОД – Н2
При стандартна температура и налягане H2 е безцветен газ без вкус и мирис.
Напълно неоткриваем от човешките сетива, не е токсичен и не е отровен.
Най-лекият газ – относителна плътност спрямо въздуха 0,07.
Ниска плътност – 0,0899 kg/m3.
Лесно запалим (взривоопасен) – при съотношение от 4 до 74% с въздуха.
Ниска енергия на възпламенявяне – 0,02 MJ (0,2 MJ за бензина).
Висока скорост на горене – 6 пъти по-висока от скоростта на горене на
бензина.
Късо разстояние на гасене на пламъка - 0,6 mm (2,00 mm за бензина). Това
означава по-трудно гасене на пламъка.
Висока температура на самозапалване – 5000 С във въздух.
Взаимодейства с метали.
Безцветен пламък.

## Slide 12
АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ 2023
НТС по транспорт
1kg Н2 съдържа 141,8 MJ или приблизително 40 KWh
1 kg е еквивалентен на 2,5 kg бензин
1m3 съдържа 12,7 MJ
Параметър | Дименсия | Водород | Бензин
Плътност (при 1 bar, 200С) | кg/m3 | 0,082 | 5,11
Стехиометрично съотношение | % | 29,53 | 1,65
Възпламеняемост (спрямо обема) | % | 4 - 75 | 1,2 – 6,0
Минимална енергия на запалване | mJ | 0,02 | 0,25
Енергия от 1kg стехиометр. смес | MJ | 3,37 | 2,79
Скорост на пламъка | m/s | 1,90 | 0,37-0,43
Температура на самозапалване | К | 858 | 500-700
ВОДОРОД – Н2

## Slide 13
НТС по транспорт
АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ 2023
Причини
Наличие на значителни производствени мощности за ДВГ
Печалбите от резервни части и техническо обслужване са големи.
Проблеми
Н2 е газообразно гориво с ниска плътност, което води до по-ниска мощност.
Ниската енергия на запалване, заедно с широкия диапазон на възпламеняване създават условия за обратен пламък и предварително запалване.
Н2 има висока дифузна способност и влиза във взаимодействие с някои метали.
Лошо мазане и повишено износване.
ВОДОРОДНИ ДВИГАТЕЛИ

## Slide 14
НТС по транспорт
АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ 2023
Гориво 17 cm3 300 cm3 405 cm3 420 cm3
Въздух 983 cm3 700 cm3 965 cm3 1000 cm3
Енергия 3,5 kJ 3,0 kJ 4,0 kJ 4,2 kJ
Мощност 100 % 85 % 115 % 120 %
Масовото решение за водороден ДВГ е двигател с директно впръскване ниско налягане и принудително запалване, в комбинация с турбокомпресор.
За пълното изгаряне на водорода въздушното отношението теоретично е 34:1, но двигателят може да работи и с отношение180:1.
Поради високата скорост на горене, двигателят може да работи по-близко до идеалният термодинамичен цикъл.
ВОДОРОДНИ ДВИГАТЕЛИ

## Slide 15
АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ 2023
НТС по транспорт
Заключение
Електромобилността е най-реалната възможност за развитие на транспортния сектор с оглед постигане на по-добри екологични показатели и по-висока енергийна ефективност.
И двете технологии за реализиране на електрически транспортни средства имат своите предимства и поради това те трябва да се използват по целесъобразност.
Автомобилите с водородни ДВГ имат по-добри показатели в сравнение с класическите двигатели, но не могат да се конкурират с електрическите автомобили – по-ниска енергийна ефективност и отделяне на вредни емисии (Nox).

## Slide 16
АВТОМОБИЛЕН ФОРУМ 2023
НТС по транспорт
Благодаря за
вниманието